## Slide 1: La cache
Pag. 1
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
È una piccola memoria veloce posta tra la CPU e la RAM. Permette di ottenere tempi medi di accesso alla memoria ridotti, senza rinunciare alla possibilità di disporre di una memoria di grandi dimensioni

## Slide 2: La cache
ag. 2 Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Il divario tra la velocità delle CPU e quella delle memorie è cresciuta nel tempo: la CPU rischia di dover rimanere per molti cicli in attesa di dati provenienti dalla memoria: la cache permette di mitigare questo problema.
Nota: un meccanismo simile viene usato dal browser per recuperare più velocemente pagine già visitate. In quel caso vengono salvate su una memoria locale (disco o memoria flash) pagine scaricate dal web
P per un più veloce accesso nel caso si dovessero ricaricare a breve.

## Slide 3: La gerarchia delle memorie
La capacità cresce verso il basso: Registri: decine di byte
Cache: decine KB – qualche MB
RAM: alcuni GB SSD: centinaia di GB Dischi magnetici: TB Nastri, dischi ottici: supporti rimovibili – capacità
potenzialmente infinita
I tempi di accesso crescono verso il basso: Registri: <= 1 nsec (periodo clock)
Cache: pochi nsec
RAM: decine di nsec SSD: centinaia di nsec Dischi magnetici: msec
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Pag. 3

## Slide 4: Miglioramento delle prestazioni: le cache
Obiettivo: ridurre i tempi di accesso alla memoria introducendo uno o piu’ livelli di cache (memoria veloce) tra la CPU e la RAM
RAM divisa in blocchi
Le cache possono contenere un
certo numero di blocchi
L1D L1I  L2  L3  RAM
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Pag. 4

## Slide 5
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Pag. 5

## Slide 6
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Pag. 6

## Slide 7
Principio di località
L’introduzione delle CACHE è EFFICACE solo se i dati o le istruzioni necessari per proseguire nell’esecuzione vengono molto spesso trovati in cache. Questa condizione è vera grazie a due proprietà che caratterizzano l’esecuzione dei programmi:
LOCALITA’ SPAZIALE: se al tempo t si è fatto accesso ad un dato o ad una istruzione che si trova in memoria all’indirizzo i , è probabile che nell’immediato futuro si farà accesso anche a indirizzi vicini a i (per questo è conveniente caricare i dati in cache in blocchi, e non una parola alla volta): effettivamente questo capita dato che vengono prelevate istruzioni di linguaggio macchina in sequenza (salvo nel caso di salti) oppure vengono utilizzate variabili locali che si trovano vicine sullo stack, oppure vengono scanditi elementi adiacenti di vettori.
LOCALITA’ TEMPORALE : se al tempo t si è fatto accesso ad un dato o ad una istruzione che si trova in memoria all’indirizzo i è probabile che nell’immediato futuro si farà accesso più volte a quello stesso indirizzo; per esempio in un loop vengono rieseguite più volte le stesse istruzioni, e vengono utilizzate più volte le stesse variabili
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Pag. 7

## Slide 8
Ottimizzazione del tempo medio di accesso al sistema memoria
Per semplicita’ per ora consideriamo il caso di una sola cache.
Ad ogni lettura in memoria, si controlla se la parola è contenuta in un blocco gia’ caricato in cache: se si, il dato si preleva dalla cache, se no il dato deve essere prima portato in cache e poi passato alla CPU
Una certa percentuale h di accessi alla memoria saranno serviti direttamente dalla cache (h = hit rate, m = 1-h = miss rate)
Il tempo medio di accesso alla memoria risulta essere
E(t) = tc + (1-h) tm
il tempo di accesso in
dove tc e’ il tempo di accesso alla cache e tm e’ memoria centrale
Se h  1 allora E(t)  tc cosi’ che riusciamo ad avere tempi di accesso medi vicini a quelli di accesso alla cache pur avendo a disposizione una
tc+ tm 1-h
t tc
pr(t)
h
memoria molto più grande
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Pag. 8

## Slide 9: Blocchi di memoria e linee di cache
P
ag. 9 Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
La memoria RAM viene (idealmente) suddivisa in BLOCCHI; ogni linea della cache puo’ contenere un blocco (si sfrutta così la località spaziale). Ogni blocco può essere identificato con un numero NB. Ogni byte dentro un blocco può essere identificato tramite un OFFSET (distanza dall’inizio del blocco).
NB = A / dimBlocco ; OFFSET = A % dimBlocco
RAM
Indirizzo A
0
.
.
.
31
32
.
.
. 63
64
.
.
. 95
96
.
.
. 127
Num.Blocco (NB = A /
dim. blocco)
0
1
2
3
K
32 byte (un intero blocco)
Alcuni bit (una porzione dell’indirizzo)
1 bit
offset

## Slide 10: Cache a N vie
Pag. 10
Ar
chitettura degli elaboratori 2 – Giuliana Franceschinis – A.A. 2018/2019
Con il termine “linea” indichiamo una parte di cache in grado di contenere
un blocco di dati. La cache è
organizzata
tabella:
ciascuna riga
come una della
“tabella” può
contenere uno o più linee, quindi uno o più blocchi. Nell’esempio a sinistra ciascuna riga contiene una sola linea (blocco), mentre nella figura in basso vediamo una cache a N vie che contiene più linee (blocchi) per riga.
Una cache a N vie può essere vista come n cache a una via affiancate (nella figura N=4).

## Slide 11: Informazioni ausiliarie memorizzate in ogni linea
Pag
. 11 Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Ogni linea della cache, oltre ai dati, deve mantenere altre informazioni:
Valid bit: un bit che indica se quella parte della cache contiene dati o
è ancora vuota
Tag: indica quale blocco di memoria è contenuto nella parte “Data”; occupa alcuni bit ed è una porzione dell’indirizzo di memoria dei dati contenuti nel campo “Data”
(- in più può esserci eventualmente un dirty bit – vedere più avanti )

## Slide 12
Aspetti da definire per il funzionamento della cache
Principio di funzionamento:
DOVE INSERIRE I BLOCCHI QUANDO SI CARICANO DALLA MEMORIA
ovunque
in una posizione calcolata a partire dall’indirizzo (riga=f1(Indirizzo) )
IDENTIFICARE QUALI BLOCCHI SONO NELLA CACHE
TAG = f2(Num.blocco caricato nella linea)
e Num.blocco= Indirizzo / Dim. blocco (quoziente divisione intera)
QUALI BLOCCHI RIMPIAZZARE, SE NECESSARIO
se i blocchi si possono caricare ovunque (o in un sottoinseme predefinito di linee): si deve fare una scelta di quale rimpiazzare;
se la posizione è univocamente stabilita tramite una funzione dell’indirizzo allora la scelta può essere predeterminata
COSA ACCADE QUANDO SI FA UNA SCRITTURA IN MEMORIA
write through: si aggiorna CACHE e MEMORIA
write back: si aggiorna solo CACHE, fino al momento del
rimpiazzamento (si salva in RAM la linea rimpiazzato se dirty bit=1)
In ogni caso: decidere cosa fare quando la write riguarda un blocco non ancora caricato in cache: modif. direttamente (e solo) la Memoria?
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020

## Slide 13: CACHE A CORRISPONDENZA DIRETTA (direct mapped cache) Ogni riga della cache comprende una sola linea, quindi può contenere
Num.Blocco = A / Dim. Blocco; OFFSET = A % Dim.Blocco Esempio: primi 27 bit = NumBlocco, ultimi 5 bit = Offset
A =
NB (Num. Blocco che contiene A ) OFFSET
NB= 2, 2050, 4098, ...
NB= 1, 2049, 4097, ...
NB= 0, 2048, 4096, ...
un solo blocco. Esempio: BLOCCHI GRANDI 32 byte (Dim. Blocco = 25 Byte
RAM di dimensione 4Gbyte (2^32 byte).
Sia A un indirizzo (di byte); dato che la memoria è di 4 Gbyte, A è lungo 32 bit (log2 4G = log2 232)
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
5

## Slide 14
RIPASSO: DIVISIONE INTERA DI UN NUMERO BINARIO PER 2^k
Ricordiamo che dato un numero binario N
Il quoziente della divisione (intera) N/2k si ottiene “eliminando” gli ultimi k bit (shift a destra di k bit)
Il resto (o modulo) N % 2k
si ottiene “selezionando” gli ultimi k bit
ESEMPIO
N = 1110 0000 1101;
Se k = 4:
N / 24 = 1110 0000
N % 24 = 1101
Possiamo quindi immaginare che N sia composto da due parti, i k bit meno significativi che corrispondono al resto della divisione per 2k e i restanti bit (più significativi) che corrispondono al quoziente.
N = 1110 0000 1101
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020

## Slide 15: Funzionamento della CACHE A CORRISPONDENZA DIRETTA
Pa
g. 15 Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Principio di funzionamento della cache a corrispondenza diretta: DOVE INSERIRE I BLOCCHI QUANDO SI CARICANO DALLA MEMORIA
ovunque
in una posizione calcolata a partire dall’indirizzo
riga= NB % num.righe (% = resto divisione intera o modulo)
quindi f1 = (Indirizzo / Dim.Blocco) % num.righe
IDENTIFICARE QUALI BLOCCHI SONO NELLA CACHE
TAG = NB / num.righe (quoziente divisione intera)
QUALI BLOCCHI RIMPIAZZARE, SE NECESSARIO
se i blocchi si possono caricare ovunque: si deve fare una scelta di quale rimpiazzare;
la posizione è funzione dell’indirizzo (vedi sopra def. riga) e dato che ogni riga contiene una sola linea la scelta è predeterminata
COSA ACCADE QUANDO SI FA UNA SCRITTURA IN MEMORIA
write through: si aggiorna CACHE e MEMORIA
write back: si aggiorna solo CACHE
NB
Indirizzo = Tag (16 bit) Riga (11 bit) Offset (5 bit) (32 bit)
31 16 15 5 4 0

## Slide 16
Pag. 16 Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Altro esempio di una cache a corrispondenza diretta
Si consideri un sistema dotato di una RAM di dimensione 4 Gbyte, indirizzabile alla parola (word) di 32 bit (1Gword). Ogni indirizzo quindi identifica una parola (word) di 4 byte (non un singolo byte).
Blocchi da 64word = 26 word (che corrispono a 64x4 = 256 byte) Cache a corrispondenza diretta con 1024=1K=210 righe, ciascuna
contenente una sola linea: riga = f1(I) = NB mod 210
(capacità della cache = 1K * 256byte = 256Kbyte o 64Kword)
Numero bit nell’indirizzo di ogni parola: 30 bit
( dato che la RAM è grande 1 Gword si devono poter esprimere
1G = 230 diversi indirizzi di parola )
Per calcolare in quale blocco si trova la parola di indirizzo A: NB = A / 64word
La riga di cache dove si trova la linea in cui viene memorizzato il blocco e
il Tag da memorizzare nella linea si calcolano così:
Riga = NB % 210 (resto divisione) Tag = NB / 210 (quoziente divisione)
NB
Tag (14 bit)
I (30 bit) = Riga (10 bit) Offset (6 bit)
0
29 16 15 6 5

## Slide 17: Continua esempio cache a corrispondenza diretta
Pag. 17
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Indirizzo: 0x000A12F0
Indirizzo = 00 0000 0000 1010 0001 0010 1111 0000
NB = 00 0000 0000 1010 0001 0010 11
Offset = 11 0000
Riga = 0001 0010 11
Tag = 00 0000 0000 1010
Esempio di un altro indirizzo (in un blocco diverso)che viene allocato sulla stessa riga: 0x000812D1 (il suo inserimento in cache causa l’uscita dell’altro blocco dalla linea)
addr = 00 0000 0000 1000 0001 0010 1101 0001
Esempio di indirizzo che viene allocato su una linea diversa: 0x010B1300
addr = 00 0001 0000 1011 0001 0011 0000 0000

## Slide 18: CACHE SET-ASSOCIATIVA A n VIE (o associativa pura se c’è una solo riga con tante vie quante linee)
18 Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
511
E’ come avere n cache a corrispondenza diretta “affiancate”; tutte dotate di uguale numero di righe – nell’esempio 512 – per un totale di 512 linee/via * 4 vie = 2048 linee totali, raggruppate a insiemi (set) di 4 (un insieme per ogni riga).
Insieme
=
Riga della cache
Questo schema attenua i problemi di conflitto tra blocchi associati alla stessa riga raggruppando le linee in insiemi. Un blocco viene assegnato all’insieme (riga) di indice NB mod Num.righe, e se ci sono linee libere nell’insieme, viene assegnato ad una qualunque di queste. La ricerca di un blocco avviene in parallelo sulle n vie
Pag. (hardware + costoso rispetto a quella a corrispondenza diretta)

## Slide 19: Funzionamento della CACHE ASSOCIATIVA A N VIE
Pag. 19
Principio di funzionamento della cache set associativa a n-vie:
DOVE INSERIRE I BLOCCHI QUANDO SI CARICANO DALLA MEMORIA
- in una posizione calcolata a partire dall’indirizzo
riga= NB % num.righe (% = resto divisione intera o modulo)
quindi f1 = (Indirizzo / Dim.Blocco) % num.righe
ma c’è un grado di libertà in più (scelta di una linea tra le n dell’insieme)
IDENTIFICARE QUALI BLOCCHI SONO NELLA CACHE
TAG = NB / num.righe (quoziente divisione intera)
QUALI BLOCCHI RIMPIAZZARE, SE NECESSARIO
la riga è funzione dell’indirizzo ma poiché ogni riga contiene più linee la scelta è solo parzialmente predeterminata: scelta limitata all’insieme ESEMPIO (RAM 4GB, Indirizzi 32 bit, 512 righe x 4 blocchi da 32 byte):
cfr. p.10
COSA ACCADE QUANDO SI FA UNA SCRITTURA IN MEMORIA
write through: si aggiorna CACHE e MEMORIA
write back: si aggiorna solo CACHE
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
NB
Riga
(512 righe: 9 bit)
Tag (18bit)
0
Offset (5 bit)
Indirizzo = (32 bit)
31 15 14 6 4

## Slide 20: Esempio CACHE SET-ASSOCIATIVA A n VIE
Pag. 20
Esempio cache set-associativa a 4 vie:
RAM di dimensione 4 Gbyte, indirizzabile alla parola di 32 bit (1Gword),
quindi indirizzi da 30 bit (4 Gbyte = 1 Gword; 1G = 230)
Blocchi da 64word; 64= 26 (corrispondenti a 256 byte)
Cache capace di contenere 1024 blocchi raggruppati a insiemi di 4 (4 vie) (num.righe =1024/4 = 256=28) f1 = num.blocco % 256
Per calcolare in quale blocco sta la parola di indirizzo addr:
NB = addr / 26 (quindi offset di 6 bit, NB di 24 bit)
La riga (insieme di 4 linee ) in cui viene memorizzato il blocco e il Tag
sono calcolati così:
Riga = NB % 28 ; Tag = NB / 28  n. righe
29
0
NB
Riga 8 bit
Tag 16 bit
Offset 6 bit
Architettura degl1i e4lab1or3atori 2 – Giuliana Franceschi6nis5– A.A. 2018/2019

## Slide 21
Continua esempio CACHE SET-ASSOCIATIVA A n VIE
Indirizzo: 0x000A12F0
Indirizzo = 00 0000 0000 1010 0001 0010 1111 0000
NB
Offset
= 00 0000 0000 1010 0001 0010 11
=
11 0000
Riga = 01 0010 11
(#insieme)
Tag = 00 0000 0000 1010 00
Esempio di un altro indirizzo (in un blocco diverso)che viene allocato sulla stessa riga: 0x000812D1 (questa volta il suo inserimento in cache NON causa l’uscita dell’altro blocco)
indirizzo = 00 0000 0000 1000 0001 0010 1101 0001
Esempio di indirizzo che viene allocato su una riga diversa:
0x010B1300
Indirizzo = 00 0001 0000 1011 0001 0011 0000 0000
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020

## Slide 22
Cache Associativa “pura”
Caso estremo della cache set-associative: avere tante vie quanti sono le linee (o blocchi), ovvero avere una sola riga che contiene tutti i blocchi della cache.
Principio di funzionamento della cache associativa pura:
DOVE INSERIRE I BLOCCHI QUANDO SI CARICANO DALLA MEMORIA
ovunque
in una posizione calcolata a partire dall’indirizzo
IDENTIFICARE QUALI BLOCCHI SONO NELLA CACHE
TAG = NB
QUALI BLOCCHI RIMPIAZZARE, SE NECESSARIO
Dato che i blocchi si possono caricare ovunque: si deve fare una scelta di quale rimpiazzare; (a caso o in base a statistiche di utilizzo recente)
Se la posizione è calcolata a partire dall’indirizzo ed è univoca la
scelta di chi rimpiazzare è obbligata
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020

## Slide 23
Cache Associativa “pura”
Caso estremo della cache set-associative: avere tante vie quante sono le linee, ovvero avere una sola riga che contiene tutte le linee
-Tag = NB (più overhead – nell’esempio visto in precedenza occuperebbe 24 bit) -
-più costosa (occorre poter confrontare tutti i Tag con i corrispondenti
bit dell’indirizzo richiesto, non solo quelli di un insieme piccolo) -
-più costosa la scelta di chi estromettere in caso di mancanza di spazio (anche se casuale, comporta una scelta tra molti, se si usa la politica LRU – Least Recently Used – più costoso mantenere la “graduatoria” in base all’ultimo accesso) -
-minimizza i conflitti (se c’è anche solo una linea libera, puo’ essere inserito un nuovo blocco senza rimpiazzare nessuno) +
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020

## Slide 24
Come effettuare la scrittura (vale per tutte le organizzazioni)
-nel caso di Write Through, la scrittura viene riportata sia in cache
(se c’è il blocco) sia in memoria.
Se al momento della scrittura il blocco non c’è si deve decidere se allocarlo in cache o meno.
-nel caso di Write Back, si aggiorna solo la cache, e le modifiche al blocco vengono riportate in memoria solo quando il blocco modificato viene rimpiazzato.
Per evitare di scrivere sempre in memoria un blocco rimpiazzato (anche quando non è stato modificato dopo il suo caricamento in cache) conviene usare un bit inizializzato a 0 nel momento del caricamento del blocco in cache e impostato a 1 quando si fa una modifica (dirty bit).
Anche in questo caso, se al momento della scrittura il blocco non c’è si deve decidere se allocarlo o meno in cache.
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020

## Slide 25
Overhead nei diversi tipi di cache
Calcolo dell’overhead (spazio occupato per informazioni che NON sono dati) nelle tre organizzazioni (e includendo il dirty bit, che invece si omette se la cache è riservata alle istruzioni):
In tutti e tre i casi la cache può contenere 2048 blocchi. La memoria è di 1GB, quindi gli indirizzi (di byte) sono da 30 bit di cui 6 di offset (dim.
Blocchi = 64byte).
-Cache a corrispondenza diretta – 2048 righe (TAG=NB/ 211)
2048 * (1 + 1 + dim(Tag)) = 2048 * (1 + 1 + 13) bit = 30720 bit = 3840 byte
-Cache set-associative a 4 vie – 512 righe da 4 blocchi (TAG = NB/ 29)
2048 * (1 + 1 + dim(Tag)) = 2048 * (1 + 1 + 15) bit = 34816 bit = 4352 byte
-Cache associativa pura (Tag = NB)
2048 * (1 + 1 + dim(Tag)) = 2048 * (1 + 1 + 24) bit = 53248 bit = 6656 byte
ESERCIZIO: calcolare l’occupazione percentuale di valid bit, dirty bit, Tag rispetto alla dimensione totale (overhead+dati) della cache per
Pag. c25 iascun casoArchitettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020

## Slide 26: Le cache servono anche ...
Per gestire
le informazioni
necessarie
ad applicare
gli algoritmi di
bit validità
predizione dinamica dei salti: la tabella funziona come una cache l’indirizzo dell’istruzione di salto a cui ci si vuole riferire viene utilizzato per decidere in quale riga della tabella cercare per trovare le informazioni relative al salto, e una volta trovata la riga occorre confrontare parte dell’indirizzo con un tag per verificare che i dati contenuti siano proprio i loro – Infatti indirizzi diversi potranno finire nella stessa riga (così come nella cache blocchi diversi possono essere destinati alla stessa riga di cache) Infine sulla stessa riga si scrivono delle informazioni necessarie a fare una predizione accurata del successivo ritorno a quella istruzione.
Tag indirizzo istruzione di salto
1 o 2 o più bit per la
predizione
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020

## Slide 27: Le cache servono anche ...
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020
Come vedremo quando affronteremo il Cap. 6 del libro, per una gestione efficiente della memoria virtuale si usa un “TLB: Translation Lookaside Buffer”: si tratta di una cache che serve ad accelerare la traduzione degli indirizzi virtuali in indirizzi fisici.

## Slide 28
SUL LIBRO DI TESTO QUESTI ARGOMENTI SONO PRESENTATI
NELLA SEZIONE 4.5.1 Memoria Cache
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020

## Slide 29: Esercizio
Una cache di primo livello per le istruzioni ha un'organizzazione di tipo ``associativa a due vie''. Tale cache può contenere fino a 64Kbyte di codice, suddivisi in blocchi da 32 byte.
Supponendo che gli indirizzi generati dalla CPU siano di 32 bit, e che tali indirizzi si riferiscano ai byte, e partendo da una situazione iniziale di cache completamente vuota:
indicare in quale riga della cache verrà caricato il byte all'indirizzo 0x0000D8A3 (illustrare il procedimento utilizzato per ricavare in quale riga si deve inserire il blocco, a partire dall'indirizzo. Nota: in una cache associativa ad n vie ogni riga può contenere fino a n blocchi di dati). Num.tot.blocchi 64K/32=2K; n.righe=2K/2 =1K divido per 2 xché ha 2 vie
L'indirizzo 0x0000D8B1 si trova nello stesso blocco dell'indirizzo 0x0000D8A3?Perché ?
se dopo il caricamento del blocco a cui appartiene il byte 0x0000D8A3 il flusso del programma in esecuzione salta all'istruzione che si trova all'indirizzo 0x000158B5, si dovrà rimpiazzare il blocco caricato al momento dell'accesso del primo indirizzo?
se il blocco a cui appartiene l'indirizzo 0x0000D8A3 contiene i seguenti byte (espressi in esadecimale, elencati a partire dall'indirizzo più piccolo del blocco)
0x10 0x36 0x10 0x39 0x10 0x30 0x10 0x34 0x10 0x04 0x10 0x00 0x36 0x01 0x36 0x00
0x10 0x30 0x64 0x36 0x02 0x15 0x00 0x10 0x01 0x9F 0x00 0x1A 0x15 0x02 0x15 0x02
qual è il contenuto del byte di indirizzo 0x0000D8A3? Qual è l'indirizzo del byte di questo stesso blocco che contiene il valore 0x64?
0 0 0 0 D 8 A 3 0 0 0 0 D 8 B 2
0000 0000 0000 0000 1101 1000 1010 0011 0000 0000 0000 0000 1101 1000 1011 0010
0x10 0x36 0x10 0x39 0x10 0x30 0x10 0x34 0x10 0x04 0x10 0x00 0x36 0x01 0x36 0x00
0x10 0x30 0x64 0x36 0x02 0x15 0x00 0x10 0x01 0x9F 0x00 0x1A 0x15 0x02 0x15 0x02
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020

## Slide 30
ESERCIZIO: Quali tipi di cache troviamo nei processori reali?
Trovate alcuni esempi leggendo le sezioni del libro che descrivono
alcuni esempi di architetture reali: sez. 4.6
Core i7 (Intel)
Cache L1-I e D 32KB, Set-associativa a 8 vie, linee da 64 byte Cache L2 256KB, Set-associativa a 8 vie, linee da 64 byte Cache L3 da 1 a 20 MB, Set-associativa a 12 vie, linee da 64 byte
ARM Cortex A9 nell processore OMAP4430 (Texas Instruments)
Cache L1-I e D 32KB, Set-associativa a 4 vie, linee da 32 byte Cache L2 1 MB, , Set-associativa a 16 vie, linee da 32 byte
http://www.ti.com/pdfs/wtbu/PUBLIC_TRM_Functional_Delta_OMAP4
430_ES2.x_to_OMAP4460_ES1.x_v1.16.pdf
Architettura degli elaboratori 2 – S. R. Poccia – A.A. 2019/2020