## Slide 1: CORSO DI ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI II A.A. 2019-2020
Docente:
Dr. Silvestro Roberto Poccia

## Slide 2: Ricapitoliamo…
Abbiamo visto nella prima lezione: Come funziona la CPU Livelli di astrazione
while (cpu-running)
{ fetch
decode
execute
}

## Slide 3
Come tradurre da C a IJVM

## Slide 4
Alcune regole generali di traduzione

## Slide 5
Alcune regole generali di traduzione

## Slide 6
Alcune regole generali di traduzione

## Slide 7: Programmazione in IJVM: Esercizi
Esercizio 1: Scambia il contenuto delle variabili locali x e y
Esercizio 2: Esegui: A = min(A,B), B = max(A,B)
Esercizio 3: Somma i numeri interi da 1 a 32, memorizza il risultato in sum (con ciclo a condizione finale)
Esercizio 4: come Esercizio 3, ma con ciclo a condizione iniziale
Esercizio 5: Supponendo di avere sullo stack una sequenza di 8 caratteri “0” e “1” (in codifica ASCII), calcola il numero binario corrispondente e memorizzalo in num (il carattere affiorante è il bit più significativo)
Esercizio 6: Conta il numero di bit a 1 in una parola X di 32 bit. il valore X è memorizzato nella Constant Pool in VALX

## Slide 8
Esercizio 1: Scambia il contenuto delle variabili locali x e y
Consideriamo lo pseudocodice C:
tmp = X;
X=Y;
Y=tmp;
Quale e’ la situazione Iniziale dello STACK ???
Consideriamo che un main chiami la funzione Scambia Y=5
X=3
Record di attivazione della procedura in esecuzione
tmp = X;
X=Y;
Y=tmp;

## Slide 9
Esercizio 1: Scambia il contenuto delle variabili locali x e y
Stack
Operandi
Stack
Operandi

## Slide 10
Esercizio 1: Scambia il contenuto delle variabili locali x e y
Stack
Operandi
Stack
Operandi

## Slide 11
Esercizio 2: Esegui: A = min(A,B), B = max(A,B)
Dati A, B se A > B:
bisogna scambiare i valori delle variabili,
altrimenti non è necessario fare alcuna azione.
Al termine dell’esecuzione:
A = min(A,B),
B = max(A,B)
Pseudo codice C
If(B < A)
{ // Scambia A e B
tmp= A;
A = B;
B = tmp; }
If(B < A) e’ equivalente a: if not((A –B < 0) or (B == A))

## Slide 12
Esercizio 2: Prima Versione
Pseudo codice C
If(B < A)
{ // Scambia A e B
tmp= A;
A = B;
B = tmp;}
oppure if(B-A<0)
if(B –A < 0) goto Scambia
else goto Continua
Esercizio 1

## Slide 13
Esercizio 2: Seconda Versione
Pseudo codice C
ifnot((A –B < 0) or (B == A))
{ // Scambia A e B
tmp= A;
A = B;
B = tmp;}
If
A==B
or
A-B<0
goto L1

## Slide 14
Esercizio 3 e 4
Esercizio 4: come Esercizio 3, ma con ciclo a condizione iniziale
Esercizio 3: Somma i numeri interi da 1 a 32, memorizza il risultato in sum (con ciclo a condizione finale)
sum = 0;
cont= 0;
do
{ cont++;
sum = sum + cont;
} While not(cont== 32)
sum = 0;
cont= 0;
While not(cont== 32)
{ cont++;
sum = sum + cont;}

## Slide 15
BIPUSH 0
ISTORE sum // sum=0
BIPUSH 0
ISTORE cont // cont=0
Ciclo:
IINC cont 1 // cont++
ILOAD cont // cont  stack
ILOAD sum // sum  stack
IADD // sum+cont
//(sostituisce operandi su stack)
ISTORE sum // sum = sum+cont
ILOAD cont // cont  stack
BIPUSH 32 // 32  stack
IF_ICMPEQ Continua // if (cont==32)
//goto Continua
GOTO Ciclo // else
//goto Ciclo
Continua:
Esercizio 3
Pseudocode C
sum=0; cont=0;
do [Ciclo:]
{ cont++;
sum=sum+cont;
} while not(cont==32)
[Continua:]
cont=32
si
no
sum=0; cont=0;
cont=cont+1;
sum=sum + cont;
Ciclo:
Continua:

## Slide 16
ALGORITMO DI Horner per convertire un numero binario in decimale

## Slide 17
Esercizio 5: Supponendo di avere sullo stack una sequenza di 8 caratteri “0” e “1” (in codifica ASCII), calcolare il numero binario corrispondente e memorizzalo in num (il carattere sulla cima dello stack è il bit più significativo)
1
0
1
1
0
0
0
1
num = 0
cont = 8
SP
0
1
1
0
0
0
1
num = 1
cont = 7
SP
1
1
0
0
0
1
SP
num = 10
cont = 6
1
0
0
0
1
num = 101
cont = 5
SP
0
0
0
1
num = 1011 ecc...
cont = 4
SP
(((((((1*2) + 0 ) *2 + 1)* 2 + 1) * 2) + 0)*2 + 0 ) *2 + 0 ) *2 +1) = 1*2^7 + 0*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0
Suggerimento: shiftare a sinistra un num. binario x = x*2
1 2 5 11
num in
base 10
e base 2

## Slide 18
Esercizio 5: Supponendo di avere sullo stack una sequenza di 8 caratteri “0” e “1” (in codifica ASCII), calcolare il numero binario corrispondente e memorizzarlo in num (il carattere affiorante è il bit più significativo)
num=0; cont=8;
pop cifra
cont = 0
cont = cont -1
si
num=num*2 + atoi(cifra);
no
num=0; cont=8;
[Ciclo:]
while not(cont==0)
{ num=(num+num)+
atoi(Top of Stack);
cont--;
}
[Fine:]
Ciclo:
Fine:
Notes: PROVARE A CODIFICARE IN IJVM E POI A TRASFORMARE IN BINARIO LE ISTRUZIONI

## Slide 19
Esercizio 5
Ciclo: ILOAD cont // se cont=0: fine conversione
IFEQ FINE // while not(cont==0)
BIPUSH 0x30 // {calc. valore cifra sul Top of Stack
ISUB // atoi(Top of Stack) su Top of Stack
ILOAD num // carica num e somma a sé stesso
DUP // (equivale a moltiplicare per 2)
IADD // num*2 sul Top of Stack
IADD // num*2 + atoi(Top of Stack)
ISTORE num // num = num*2 + atoi(Top of Stack);
IINC cont -1 // cont--;
GOTO Ciclo // } salta a inizio ciclo
Fine: HALT // fine
Pseudocodice C
num=0; cont=8;
[Ciclo:]
while not(cont==0)
{ num=(num+num)+
atoi(Top of Stack);
cont--;
}
[Fine:]
// CODICE CHE
// PREPARA I CARATTERI
// SULLO STACK
BIPUSH 0
ISTORE num // num = 0
BIPUSH 8
ISTORE cont // cont = 8
Salviamo num=0; cont=8;

## Slide 20
Esercizio 6: Conta il numero di bit a 1 in una parola X di 32 bit. il valore X è memorizzato nella Const. Pool in VALX. Risultato in cont.
Suggerimento: il bit più significativo si può facilmente testare ( x<0 ). Per gli altri bit, basta farli scorrere (shift a sinistra, x = x*2) in modo da farli passare tutti in prima posizione.

## Slide 21: Esercizio 6: esempio su 16 bit
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
x =
cont = 0
x > 0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
x < 0
x =
cont = 1
shift_left(x) oppure x=x*2 oppure x=x+x
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
x > 0
x =
cont = 2
shift_left(x)
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
x < 0
x =
cont = 3
shift_left(x)
0
x < 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
x =
cont = 5
.
.
.
... omissis ... (4 passi)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x = 0 Fine
x =
cont = 5
shift_left(x)
0

## Slide 22: Programmazione in IJVM: Esercizio 6
Esercizio 6: Conta il numero di bit a 1 in una parola X di 32 bit. il valore X è memorizzato nella Const. Pool in VALX. Risultato in cont.
x = CPP[VALX]; cont=0;
x = 0
x = x * 2
si
cont = cont + 1;
no
x < 0
si
no
Suggerimento: il bit più significativo si può facilmente testare ( x<0 ). Per gli altri bit, basta farli scorrere (shift a sinistra, x = x*2) in modo da farli passare tutti in prima posizione.
Provate
da soli
a esprimerlo con
pseudocodice C e a
codificarlo in IJVM

## Slide 23
Costanti, variabili e main

## Slide 24
Un programma IJVM ha un campo :
.constant:
  va dichiarato all'inizio del programma, prima del maine di altri metodi.
  La sintassi di dichiarazione di una costante è:
    nomeCostantevalore
  Il valore può essere dato:
    come numero decimale,
    esadecimale (utilizzando il prefisso 0x: "0x10")
    o ottale (utilizzando il prefisso 0: "08").
Attenzione: il sistema usa una costante di default, OBJREF, che non può essere ridichiarata da voi (viene usata per richiamare un metodo)
Dichiarazione delle costanti
Esempio:
.constant
  C1 10
  C2 20
  C3 30
  .end-constant

## Slide 25
MAIN

## Slide 26
Variabili Locali
Funzione
In questo caso la funzione e’ un main ma qualsiasi metodo puo avere variabili locali

## Slide 27
Metodi
nomeMetodo è il nome del metodo
par1, par2, par3 sono i parametri.
Bellissimo… Come si invoca un metodo?
ISTRUZIONE
INVOKEVIRTUAL