## Slide 1: CORSO DI ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI II A.A. 2019-2020
Docente:
Dr. Silvestro Roberto Poccia

## Slide 2: Il microprogramma del MIC1
Cosa conosciamo:
  Il datapath
  Istruzioni IJVM
  Nomi registri Datapath e funzioni:
    LV: puntatore blocco variabili locali
    CPP: puntatore area costanti
    SP: puntatore cima dello STACK
    PC: puntatore al prossimo byte da prelevare dal flusso dell’istruzione
    MBR: registro da 1 byte che mantiene in modo sequenziale lo stream dell’istruzioni provenienti dalla memoria
    TOS e OPC ?

## Slide 3: TOS e OPC
Ad ogni momento contengono un particolare valore. Se necessariosi usano come registri temporanei.
TOS: all’inizio ed alla fine di una istruzione contiene il valore puntato da SP:
  E’ ridonadante si puo leggere ad ogni istante dalla memoria. Allora perche?
  In alcuni casi implica un maggior numero di operazioni in memoria: es POP
OPC: e’ un registro temporaneo, NON ha utilizzo predefinito:
  Si usa per salvare l’indirizzo del codice operativo di un istruzione di diramazione mentre PC viene incrementato
  Si usa come registro temporaneo anche per le istruzioni di diramazione IJVM
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
pop1 | MAR = SP = SP-1; rd | pop1 = 0x057
pop2 |  | 
pop3 | TOS = MDR; goto Main1 | 

## Slide 4: Il microinterprete
IINC x 1
RAM (area dei metodi)
.
.
.
.
.
ROM (control store)
Hardware
MAR = MBRU+H; rd
Livello 2
Livello 1
Livello 0
Come tutti gli Interpreti il microprogramma
esegue il suo ciclo :
Prelievo decodifica ed esecuzioni delle istruzioni del programma interpretato (IJVM)

## Slide 5
Hx | Bin | Mnemonic | Meaning
10 | 0001 0000 | BIPUSH byte (signed) | SP:=SP+1; mem[SP]:=byte
59 | 0101 1001 | DUP | SP:=SP+1; mem[SP]:=mem[SP-1]
A7 | 1010 0111 | GOTO offset (signed) | Salto incondizionato (PC := PC + offset)
60 | 0110 0000 | IADD | SP:=SP-1; mem[SP]:= mem[SP+1] + mem[SP]
7e | 0111 1110 | IAND | SP:=SP-1; mem[SP]:= mem[SP+1] & mem[SP]
99 | 1001 1001 | IFEQ offset (signed) | SP:=SP-1; Se mem[SP+1] == 0 {PC := PC + offset}
9B | 1001 1011 | IFLT offset (signed) | SP:=SP-1; Se mem[SP+1] < 0 { PC := PC + offset}
9F | 1001 1111 | IF_ICMPEQ offset (signed) | SP:=SP-2; Se mem[SP+1]==mem[SP+2] {PC:=PC+offset}
84 | 1000 0100 | IINC varnum const (signed) | mem[LV+varnum]:= mem{LV+varnum] + const
15 | 0001 0101 | ILOAD varnum | SP:=SP+1; mem[SP]:= mem[LV+varnum]
B6 | 1011 0110 | INVOKEVIRTUAL disp | Chiamata di procedura (metodo)
80 | 1000 0000 | IOR | SP:=SP-1; mem[SP]:= mem[SP+1] OR mem[SP]
AC | 1010 1100 | IRETURN | Ritorna da procedura
36 | 0011 0110 | ISTORE varnum | SP:=SP-1; mem[LV+varnum]:= mem[SP+1]
64 | 0110 0100 | ISUB | SP:=SP-1; mem[SP]:= mem[SP] - mem[SP+1]
13 | 0001 0011 | LDC_W index | SP:=SP+1; mem[SP] := mem[CPP+index]
00 | 0000 0000 | NOP | Operazione nulla
57 | 0101 0111 | POP | SP:=SP-1
5F | 0101 1111 | SWAP | Temp:= mem[SP]; mem[SP]:= mem[SP-1]; mem[SP-1]:= Temp
C4 | 1100 0100 | WIDE | Prefisso di istruzione con indice di 16 bit

## Slide 6
Il microinterprete
All’inizio di un nuovo ciclo (Main1) :
  PC e’ caricato con l’indirizzo di un codice operativo
  MBR contiene già il byte dell’OPCODE
  Questo implica che prima di un iterazione PC e’ aggiornato col nuovo cod. Op. da interpretare e in MBR c’e’ il cod. Op.
OPC viene usato per mantenere memoria dell’indirizzo dell’OPCODE della istruzione corrente nel caso dell’ esecuzione di istruzioni IJVM di salto
  altrimenti viene usato come registro temporaneo generico
LV punta alla base del frame delle variabili locali
  viene modificato da INVOKEVIRTUAL e RETURN
SP punta al top dello stack
TOS viene usato per contenere la parola in m[SP]
CPP punta alla base della constant pool
Nota:
nel microinterprete, quando non è esplicitamente indicato il NEXT-ADDRESS (goto label), è implicito che la microistruzione a cui saltare sia quella successiva nella sequenza

## Slide 7
Perche’ le istruzioni devono indicare il proprio successore?
Gli indirizzi nella memoria di controllocorrispondenti a codici operativi devono essere riservati per la prima parola dwell istruzione corrispondentedell interprete
  Pop inizia in 0x57
  Dup in 0x59
POP si compone di tre
Micro-Istruzioni
Se fosse memorizzarto consecutivamente sovrascriverebbe Dup
REGOLA:
In ogni sequenza le microistruzioni che seguono l’iniziale vanno memorizzate in aree di memoria libere e non riservate per I codici operativi
Realizzare questo significherebbe fare tanti salti se non indicassimo esplicitamente la prossima microistruzione.
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
pop1 | MAR = SP = SP-1; rd | pop1 = 0x057
pop2 |  | 
pop3 | TOS = MDR; goto Main1 | 

## Slide 8
No operation
MBR contiene un byte di soli 0 : No operation NOP, la proszsima microistruzione e’ a 0x0 NOP1 del libro.
Questa istruzione non fa nulla quindi effettua solo un salto all inizio del ciclo principale dove la sequenza e’ ripetuta usando un nuovo Cod. OP
Ancora una volta le micr4oistruzioni non sono messe in sequenza, E’ compito del microassemblatore collegarle usando il campo NEXT ADDRESS

## Slide 9
Microistruzione: IADD
IADD:
  MBR contiene 0x60
  Il ciclo principale compie tre Azioni:
  Incrementiamo PC:
    Contiene l indirizzo del primo byte dopo il codice operativo
  Preleviamo il byte successivo da portare in MBR, necessario
    come operando (per eseguire l istruzione IJVM)
    come Cod. Op. (IADD senza operando)
  Inizio MAIN1: effettua una diramazione verso l’indirizzo in MBR Questo e’ il Cod.Op in esecuzione. NOTA: A questo punto parte il prelievo del byte successivo!!!
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
iadd1 | MAR = SP = SP-1; rd; goto iadd2 | iadd1 = 0x060
iadd2 | H = TOS; goto iadd3 | 
iadd3 | MDR = TOS = MDR+H; wr; goto Main1 | 
Dopo la diramazione del ciclo principale:
  Iadd1: inizia IADD
  TOS e’ gia presente, si preleva La seconda parola dallo STACK
  Si Deve sommre TOS alla parola presa
  Il risultato va scritto in cima allo STACK e in TOS

## Slide 10
Microistruzione: IADD
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
iadd1 | MAR = SP = SP-1; rd; goto iadd2 | iadd1 = 0x060
iadd2 | H = TOS; goto iadd3 | 
iadd3 | MDR = TOS = MDR+H; wr; goto Main1 | 
Prelievo dalla memoria iadd1:
  Decremento puntatore allo SP
  Scrivo in MAR
  Scrivo in SP l ‘indirizzo
Mentre inizia la lettura in memoria
Inoltre MPC???
MPC ottiene l indirizzo di Iadd2 leggendo il next address di iadd1.
Iadd2 e’ letta dalla memoria di controllo:
  Mentre si legge in memoria Si copia la parola in TOS in H per l’addizione.
Iadd3:
  MDR ha l addendo della memoria.
  Si somma con il contenuto di H
  Il risultato va in MDR e in TOS.
  Parte operazione di scrittura in memoria.
  Goto ci riporta al Main1 per eseguire l’istruione seguente.

## Slide 11
Microistruzione: ISUB
ISUB 0x64 dopo Il ciclo principale
  Facendo il ciclo il primo elemento in cima allo stack finisce in H
  Come abbiamo visto nella precedente lezione
  Quindi al termine come vedete in Isub3 MDR = MDR-H
  Pertanto sullo stack con Isub facciamo riferendoci alla grafica vista in precedenza:
  Sub= SP –(SP-1) NOOOOO
  Sub = (SP-1) – SP
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
isub1 | MAR = SP = SP-1; rd | isub1 = 0x064
isub2 | H = TOS | 
isub3 | MDR = TOS = MDR - H; wr; goto Main1 | 

## Slide 12
Il microinterprete
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
iadd1 | MAR = SP = SP-1; rd; goto iadd2 | iadd1 = 0x060
iadd2 | H = TOS; goto iadd3 | 
iadd3 | MDR = TOS = MDR+H; wr; goto Main1 | 
isub1 | MAR = SP = SP-1; rd | isub1 = 0x064
isub2 | H = TOS | 
isub3 | MDR = TOS = MDR - H; wr; goto Main1 | 
iand1 | MAR = SP = SP-1; rd | iand1 = 0x07e
iand2 | H = TOS | 
iand3 | MDR = TOS = MDR AND H; wr; goto Main1 | 
ior1 | MAR = SP = SP-1; rd | ior1 = 0x080
ior2 | H = TOS | 
ior3 | MDR = TOS = MDR OR H; wr; goto Main1 | 
IADD, ISUB, IAND, IOR (zero operandi)

## Slide 13
DUP POP SWAP
Queste operazioni modificano lo STACK
  DUP: replica la parola in top of the STACK:
    La parola e’ in TOS
    Incrementa SP e lo scrive in MAR
    Scrive il contenuto di TOS in memoria.
  POP :
    Decrementa SP
    Legge il valore dalla memoria in TOS
    Perche’ Pop2???
  SWAP: scambia I due elementi in cima allo STACK LA RIPRENDEREMO IN SEGUITO
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
dup1 | MAR = SP = SP+1 | dup1 = 0x059
dup2 | MDR = TOS; wr; goto Main1 | 
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
pop1 | MAR = SP = SP-1; rd | pop1 = 0x057
pop2 |  | 
pop3 | TOS = MDR; goto Main1 | 

## Slide 14
Il microinterprete
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
swap1 | MAR = SP-1; rd | swap1 = 0x05f
swap2 | MAR = SP | 
swap3 | H = MDR; wr | 
swap4 | MDR = TOS | 
swap5 | MAR = SP-1; wr | 
swap6 | TOS = H; goto Main1 | 
SWAP (zero operandi)

## Slide 15
Il microinterprete
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
iload1 | H = LV | iload1 = 0x015
iload2 | MAR = MBRU+H; rd | 
iload3 | MAR = SP = SP+1 | 
iload4 | PC = PC+1; fetch;wr | 
iload5 | TOS = MDR; goto Main1 | 
istore1 | H = LV | istore1 = 0x036
istore2 | MAR = MBRU+H | 
istore3 | MDR = TOS; wr | 
istore4 | MAR = SP = SP-1; rd | 
istore5 | PC = PC+1; fetch | 
istore6 | TOS = MDR; goto Main1 | 
ILOAD, ISTORE (1 operando di 1 byte non segnato)
0X15
INDEX
ILOAD 0X15:
  Il codice operativo e seguito da un byte
    Idx senza segno
    Identifica nello spazio delle var locali quale mettere sullo STACK
    Max 256 parole 2^8
ILOAD richiede una lettura ed una scrittura
  Iload2: Lettura si somma spiazzamento MBRU a LV
  Poi si legge in memoria
  Ora si deve mettere in cima allo STACK ed in TOS IL VALORE LETTO
IStore 0X036:
  Il codice operativo e seguito da un byte
    Idx senza segno
    Identifica nello spazio delle var locali quale mettere sullo STACK
    Max 256 parole 2^8
Istiore richiede una scrittura ed una lettura
  Istore 3: Scrivo il contenuto di TOS nella posizione calcolata si somma spiazzamento MBRU a LV
  Istore 4-5: aggiorno SP leggo e copio in isotre6 dento TOS

## Slide 16
Il microinterprete
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
bipush1 | MAR = SP = SP+1 | bipush1 = 0x010
bipush2 | PC = PC+1; fetch | 
bipush3 | MDR = TOS = MBR; wr; goto Main1 | 
ldc_w1 | PC = PC+1; fetch | ldc_w1 = 0x013
ldc_w2 | H = MBRU << 8 | 
ldc_w3 | H = MBRU OR H | 
ldc_w4 | MAR = H+CPP; rd; goto iload3 | 
BIPUSH (1 operando di 1 byte con segno),
LDC_W (1 operando di 2 byte non segnato)
BIPUSH 0X010:
  Il codice operativo e seguito da un byte
    E’ un intero con segno
    Durante Main1 e’ portato in MBR
    Va esteso con segno fino a 32 bit e copiato in MDR
  Bipush1: si incrementa SP e lo si copia in MAR
  Bipush3: si scive in memoria in TOS il valore inserito
Ldc_w 0X13:
  Differisce da Iload
    16 bit senza segno di spiazzamento
    Index e’ relatico a CPP
0X15
Byte
0X13
Index
Index

## Slide 17
Osservazioni WIDE: limiti ILOAD ISTORE
In ILOAD l’uso di MBR come indice e’ diverso da BIPUSH:
  ILOAD usa un indice valore not signed.
  BIPUSH lo usa come intero con segno
  BIPUSH si fa estensione con segno: il bit piu a sinistra del primo byte di MBR e’ copiato nei primi 24 bit (piu’ alti) del bus B
  ILOAD si fa un estensione con riempimento di 0 dei 24 bit piu significativi sul bus B
In ILOAD ed ISTORE si puo accedere a solo le prime 256 posizioni
  Per superare questa restrizione si puo usare WIDE BYTE DI PREFISSO
  Puo essere seguito da istruzioni ILOAD - ISTORE
DIFFERENZE BIPUSH - ILOAD

## Slide 18
Il microinterprete
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
wide1 | PC = PC+1; fetch; | wide1 = 0x0C4
wide2 | goto (MBR OR 0x100) | 
wide_iload1 | PC = PC+1; fetch | wide_iload1=0x115
wide_iload2 | H = MBRU << 8 | = 0x100 or iload1
wide_iload3 | H = MBRU OR H | 
wide_iload4 | MAR = LV+H; rd; goto iload3 | 
wide_istore1 | PC = PC+1; fetch | wide_istore1=0x136
wide_istore2 | H = MBRU << 8 | = 0x100 or istore1
wide_istore3 | H = MBRU OR H | 
wide_istore4 | MAR = LV+H; goto istore3 | 
WIDE, WILOAD, WISTORE
(1 operando di 2 byte non segnato)
Con WIDE le definizioni di ILOAD – ISTORE si modificano in modo che l’indice che segue e’ a 16 bit
Al solito modo decodifichiamo WIDE
  Wide1 preleva il primo byte che lo segue mentre wide2 in base al byte prelevata si fa una nuova diramazione
  Wide 2 fa l or in tabella e WIDEILOAD e WIDEISTORE parte a un indirizzo diverso.
  I codici operativi WIDE iniziano a 256 parole in piu rispetto ai codici normali.
0XC4
Index
ILOAD
Index
Arriviamo a Wide_iload1: l’indice e’ costruito concatenando 2 byte: concatenzaione e somma sono esegiuite in passi distinti:
  Copia in H il byte 1dell’indice traslato di 8 bit a sinistra, MBR e’ poi esteso con valoro 0
  Si somma il secondo byte, il risultato va in H
Ora si comporta come ILOAD

## Slide 19
Il microinterprete
Label | Operations | Comments
Main1 | PC = PC+1; fetch; goto (MBR) | 
iinc1 | H = LV | iinc1 = 0x084
iinc2 | MAR = MBRU+H; rd | 
iinc3 | PC = PC+1; fetch | 
iinc4 | H = MDR | 
iinc5 | PC = PC+1; fetch | 
iinc6 | MDR = MBR+H; wr; goto Main1 | 
goto1 | OPC = PC - 1 | goto1 = 0x0A7
goto2 | PC = PC+1; fetch | 
goto3 | H = MBR << 8 | 
goto4 | H = MBRU OR H | 
goto5 | PC = OPC+H; fetch | 
goto6 | goto Main1 | 
IINC (2 operandi di 1 byte, uno senza e uno con segno)
GOTO (1 operando di 2 byte segnato)
0X13
Index
Const
IINC come ISTORE modifica variabili locali: ha due operandi lunghi un byte
  INDEX: usato per specificare l’offset
  CONST: valore per incremento costante con segno!
IINC: legge LV In MAR si trova index somma e trova l indirizzo della variabile; mette il valore in H;somma MBR contenete la costante ad H e lo pone in MDR per scrivere in memoria. MAR e’ rimasto uguale all indirizzo di lettura!
GOTO Ecco la prima istruzione di SALTO!
  L unica funzione che ha e’ modificare il PC!
    Somma lo spiazzamento a 16bit con segno all indirizzo del codice operativo di salto.
  Lo spiazzamento e’ relativo al valore iniziale di PC, prima della decodifica, non quello prelevato dopo I due byte di spiazzamento.